DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

(CAIET DE SARCINI)

Achiziția gazelor naturale pentru consumul tehnologic, pierderi de gaze naturale în rețelele de distribuție și necesități proprii ale SRL „Ungheni-Gaz”

- INTRODUCERE

Documentația de atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora oferta pentru furnizarea produsului care face obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice pentru produsul care se intenționează a fi achiziționat. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic, precum și cerințele față de furnizarea acestuia.

- SCOP

Acoperirea consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în rețelele de distribuție, și pentru necesități proprii.

- DURATA PRECONIZATĂ A CONTRACATULUI CE REZULTĂ DIN ACEASTĂ PROCEDURĂ

Contractul va cuprinde 4 (patru) luni gaziere și va include perioada: 10.06.2023, 05:00 UTC - 01.10.2023, 05:00 UTC.

- CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIȚIEI

4.1 Informații despre Beneficiar

Beneficiarul trebuie să achiziționeze gaze naturale:

- pentru acoperirea consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în rețelele de distribuție astfel încât să se asigure funcționarea sistemului rețelelor de distribuție la parametrii stabiliți și în condiții de siguranță;

- pentru necesități proprii ale întreprinderii.

  - Informații privind contextul ce determină achiziționarea produselor

În conformitate cu prevederile art.46 alin. (3) din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, operatorul sistemului de distribuție procură gazele naturale necesare pentru a acoperi consumul tehnologic și pierderile de gaze naturale din rețelele de distribuție a gazelor naturale și menține rezerva de capacitate din rețelele sale.

4.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Beneficiar

Prin achiziționarea gazelor naturale pentru consumul tehnologic, pierderi de gaze naturale în rețelele de distribuție și necesități proprii, Beneficiarul va realiza activitatea de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale în condiții de siguranță și eficiență.

- DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

5.1. Parametrii de calitate ai gazelor (fizici și chimici) vor corespunde cerințelor standardelor de calitate aprobate de organismul național de standardizare și vor respecta cel puțin:

| Compoziția chimică a gazelor naturale (conținut în % molare) |
| --- |
| metan (CH4) | minim 90,0 |
| etan (C2H6) | maxim 7,0 |
| propan (C3H8) | maxim 3,0 |
| butan (C4H10) | maxim 2,0 |
| pentan (C5H12) | maxim 1,0 |
| hexan (C6) si hidrocarburi superioare (C6+) | maxim 0,2 |
| azot (N2) | maxim 5,0 |
| dioxid de carbon (CO2) | maxim 2,0 |
| oxigen (O2) | maxim 0,02 |
| Conținut de sulf |
| hidrogen sulfurat (H2S) | maxim 6,0 mg/m3 |
| etilmercaptan (C2H5SH) | maxim 20,0 mg/m3 |
| Putere calorifică superioară - minim 10,802 kWh/m3 (25:0°C) sau 10,06 kWh/m3 (25:20°C) |
| Punct de rouă al apei (°C) - maxim - 8°C, la presiunea din punctul de predare/preluare comercială de 3,92 MPa |
| Punct de rouă al hidrocarburilor (°C) - maxim 0° C, la presiunea din punctul de predare/preluare comercială |
| Temperatura maximă admisă a gazelor naturale | maxim 50°C |
| Conținutul de impurități mecanice (g/m3) - maxim 0,001 |

5.2 Descrierea situației actuale la nivelul Beneficiarului

Cantitățile de gaze naturale ce urmează a fi achiziționate pentru acoperirea consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în rețelele de distribuție și pentru necesități proprii ale întreprinderii vor fi disponibile în orice moment, la solicitarea Beneficiarului.

Perioada contractuală pentru care se face licitația –  include 4 (patru) luni gaziere și include termenul de livrare: 10.06.2023, 05:00 UTC - 01.10.2023, 05:00 UTC.

Pragurile cantitative, orientative, pentru perioada contractuală constituie:

| Cantități | Volumul (m3) T=20°C | Energie (kWh) |
| --- | --- | --- |
| Cantitatea necesară de gaze naturale pentru perioada contractuală, inclusiv: | 28,503 | 301,277 |
| Iunie 2023 | 3,891 | 41,128 |
| Iulie 2023 | 4,615 | 48,781 |
| August 2023 | 7,058 | 74,603 |
| Septembrie 2023 | 12,939 | 136,765 |

*Cantitatea de gaze contractată poate fi modificată reieșind din necesitățile întreprinderii în limita de toleranță ±10%.

5.3 Obiectivul de furnizare a produselor

Achiziționarea gazelor naturale pentru consumul tehnologic, pierderi de gaze naturale în rețelele de distribuție și necesități proprii ale SRL „ Ungheni-Gaz”.

Prețul gazelor naturale va fi exprimat în MDL/1000 m3 și/sau MDL/MWh, inclusiv TVA. Energia, exprimată în MWh, va fi calculată folosind volumul de gaze naturale măsurat în Smc (standard metri cubi, 0⁰C sau 20⁰C) și puterea calorifică superioară la temperatura de combustie de 25⁰C și temperatura de măsurare de 0⁰C sau 20⁰C.

- CERINȚE PRINVIND CONȚINUTUL PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

  - Oferta tehnică va specifica:

Caracteristicile tehnice ale produsului ofertat în raport cu cele solicitate de către Beneficiar.

6.2 Oferta de preț

Oferta va preciza prețul unitar pentru gaze și prețul total pentru cantitatea de gaze naturale necesară acoperirii consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în rețelele de distribuție și pentru necesități proprii ale SRL „ Ungheni-Gaz”, indicată în pct. 5.2. Prețul unitar este garantat, ferm și nemodificat pe întreaga durată a contractului.

Prețul ofertat va include toate taxele și cheltuielile necesar a fi suportate pentru furnizarea gazelor naturale inclusiv TVA.

- CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

7.1 Criteriile de atribuire a contractului sunt: „cel mai mic preț”, „experiența în domeniul furnizării gazelor naturale pe piața angro” și „disponibilitatea surselor financiare”, cu condiția că oferta îndeplinește toate cerințele minime impuse în Caietul de sarcini.

7.2 Furnizorul va asigura următoarele condiții „pre” și „intra” contractuale:

- Prețul unitar este garantat, ferm și nemodificat pe întreaga durată a contractului (a se vedea pct. 6.2);

- Volumele contractate vor fi livrate în cantități zilnice egale pe parcursul lunii;

- Experiența în domeniul furnizării gazelor naturale pe piața angro (2 ani în calitate de furnizor nemijlocit, sau 5 ani în cadrul grupului companiilor de gaze cu experiență de furnizor)

- Beneficiarul va achita cantitatea de gaze naturale utilizată conform Actului lunar de predare-preluare.

- Garanție de bună execuție a contractului, în mărime de 5% din suma ofertei fără TVA (la momentul semnării contractului). Aceasta va fi constituită printr-una dintre următoarele modalități:

a) prin scrisoare de garanție bancară;

b) prin depunerea sumei într-un cont bancar, indicat în continuare:

cod fiscal: 1003609007411, cod TVA 9500091, cod IBAN MD94ML000000002251346132, deschis la B.C. Moldincombank SA, codul băncii MOLDMD2X346, Beneficiar SRL ” Ungheni -gaz”

7.3 Condiții de achitare - din momentul livrării gazelor naturale efectiv utilizate pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de gaze naturale în rețelele de distribuție, precum și pentru necesități proprii, până la data de 15 a lunii ulterioare celei de gestiune.

- LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Gazele naturale destinate pentru acoperirea consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în rețelele de distribuție și pentru necesități proprii ale SRL „ Ungheni-Gaz” vor fi achiziționate și predate în punctele de intrare în rețelele de distribuție a gazelor naturale.

- LOCAȚIA UNDE SE VA EFECTUA LIVRAREA

Punctele de intrare în rețelele de distribuție a gazelor naturale din zona de operare a SRL „ Ungheni-Gaz”.

- RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția va fi confirmată prin semnarea unui act de predare-preluare a gazelor naturale livrate. Cerințele minime de calitate a gazelor naturale stabilite la pct. 5 se vor justifica în baza unui buletin de analiză gaze emis de un laborator acreditat.

- TERMENII DE LIVRARE

Beneficiarul va comunica data începerii livrării fizice a gazelor naturale în punctele de intrare în rețelele de distribuție a gazelor naturale.

- CADRUL LEGAL

Operarea, exploatarea și întreținerea rețelelor de distribuție a gazelor naturale a SRL „ Ungheni-Gaz” se efectuează în conformitate cu normele, reglementările și regulile tehnice aplicabile.